混合油墨使用注意事项

印刷厂使用混合油墨技术前需要考虑一些问题。当然，涂布质量好的上光机和辐射能量稳定的UV灯，是在平均印刷速度下正确实现UV光油固化的前提。

在印刷机上配置UV灯有几种方式，最典型的是在UV上光机组之前和之后各装一个UV灯；有时也需要根据油墨遮盖力和印刷速度等因素的变化在印刷机组之间安装UV灯；另外，也可以安装可移动UV灯，使用过程中可移动到需要的地方。

使用混合油墨需要注意的事项：

1、由于混合油墨是用特殊树脂制成的，因此，切勿与其他油墨混用。

2、使用一般清洗剂时，必须拿掉润版辊。如果想彻底清除残留在墨辊上的油墨，建议用一般UV清洗剂。清洗橡皮布，使用一般清洗剂自动清洗即可。

3、使用普通PS版时，当润版液或酒精的浓度太高时，PS版的图文会受损，而且版材长时间在UV光照下也容易遭到破坏。因此，1万印以上的中长版印刷，最好采用UV印刷专用印版或进行烤版处理。