初学者应该了解的印刷色序知识

对于从事印刷的工作人员来说，多色印刷品所使用的油墨，应该以怎样的印刷色序套印是务必要掌握的，特别是不同的印刷机应采用哪种色序来套印更是至关重要的，下面东莞基汇实业对单色机、双色机、四色机的印刷套印色序作一介绍。

一、单色机

单色机属于湿叠干套印。在油墨的转移过程中，即使在先印色干燥的情况下，也只能印上向纸上转移80％以上的油墨。所以为了尽量减少套印中的色差，能更好地衬托出图像中的某一重要色。就应采用相应的印刷色序。例如：画面以红色为重要色，就应按照品红——黄的色序印刷，这样画面就突出了主色红色。另外，在单色机的印刷中对套印精度要求不是很高的黄和黑先印，这样使纸张逐步趋于平稳时，再印后印色，减少因后印色要求套印v度高而产生套印不准的现象，从而提高印刷品质量。

二、双色机

在双色机的印刷中第二色和第三色属湿叠干套印。1－2色和3一4色的印刷属湿叠湿套印，所以在印刷中一般采用以下印刷色序：1－2色品红——青或者青——品红一4色黑——黄或者黄——黑，但亦根据需要。要突出某个重色时，如绿色，就应按照品红——黄，青——黑的套印色序印刷，这样以获得较理想的印刷效果。

三、四色机

四色机的印刷中主要采用三种印刷色序：

1.墨层递增的色序：

墨层遂增的色序就是从第一色油墨开始采用逐渐增加墨膜厚度的色序。例如，采用青墨密度为1.6，纸上的墨膜厚度约0.85цm左右；品红密度为1.4，墨膜厚度约0.9цm，黄墨密度为1.0，墨膜厚度约1.3цm。用这墨层递增的印刷色序青——品红——黄来印刷，会使印刷品得到令人满意的效果。

2.粘度递减的印刷色序

在四色机印刷中属于湿叠湿套印，即在前印尚处于完全湿的状态，后印色已套印上去。如后印色粘度较大，在粘性作用下就会出现反粘现象，影响套印准确。所以，在套印过程中必须考虑油墨的粘度，采用粘度递减的印刷色序，来保证印刷品的质量。

3.透明度递减的色序

在四色机印中也应从油墨的透明度来考虑印刷色序。例如：在四色机套印中，如果黄墨采用铬黄来制造，其透明度低，必须先印黄墨。如果黄墨后印，那么在图文暗调处，就会出现色偏，严重影响印刷品的质量。

总之在四色机印刷中，如果以黑版为主，强调长调蓝、采用青——品红——黄——黑的套印色序来印刷；如果黑版为补色版，强调以红为主，可采用黑——青———品红——黄来印刷。

综上所述，对不同印刷机印刷色序的认识尤为重要，它直接影响到印刷品的效果。对于从事印刷的工作人员来说，应当对各种不同的印刷机的印刷色序套印方法掌握好，同时，期望广大从事印刷机操作的操作者通过以上介绍能获得一些帮助与启迪。旨在提高印刷质量的水平。